内镜中心医疗设备一批配置和功能要求

配置要求：

高清内窥镜处理器*1台

冷光源*1台

显示器*1台

台车*1个

电子下消化道内内窥镜*2根(与主机系统兼容)

电子上消化道内内窥镜*2根(与主机系统兼容)

功能要求：

- 电子分光技术：具有≥3种预设波长模式，根据病变、观察情况能够选取适合的波长组合进行早癌筛查。

- 独立的光源系统，光源规格：主检查灯≥300W氙气灯，应急灯≥75W卤素灯

- 配置CMOS技术的近焦观察一样呈现清晰的图像，相当于60陪的放大观察，可自动对焦。

- 辅助送水功能：具有前射水功能，有利于诊疗过程视野保障